## Slide 1: INFOAVOND
RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN IN KEIBERG, NEDERWEG, HAGELKOUTER en WINDGAT

## Slide 2: Agenda
INLEIDING DOOR GEMEENTEBESTUUR
PARTNERS
SITUERING VAN HET PROJECTGEBIED
VOORSTELLING VAN DE GEPLANDE WERKEN PER STRAAT
AFKOPPELINGEN
TOELICHTING VAN VERDERE COMMUNICATIETRAJECT EN PLANNING
VRAGEN

## Slide 3: INLEIDING DOOR GEMEENTEBESTUUR

## Slide 4: PARTNERS
GEMEENTEBESTUUR SINT-LIEVENS-HOUTEM
RIOOLBEHEERDER AQUAFIN
RIOOLBEHEERDER FARYS
SUBSIDIERENDE OVERHEDEN
  VLAAMSE MILIEU MAATSCHAPPIJ
  PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
STUDIEBUREAU: SWECO

## Slide 5: SITUERING VAN HET PROJECTGEBIED

## Slide 6: OORSPRONG VAN HET PROJECT
Zuiveringsgraad van de riolering
Huidige zuiverheidsgraad (2021) 79,1%
Toekomstige zuiveringsgraad > 96,26%
Afkoppelen van regenwater (verdunningswater) op de collector

## Slide 7: KEIBERG > BESTAANDE TOESTAND

## Slide 8: KEIBERG > ONTWORPEN TOESTAND
OPZET VAN HET ONTWERP:
Keiberg blijft dienst doen als verbindingsweg naar en van N462 – Wettersesteenweg
Snelheidsremmende maatregelen
Veilige fietsverbinding van het lokaal functioneel fietsnetwerk
Scheiden van het regenwater en afvalwater

## Slide 9: NEDERWEG & HAGELKOUTER

## Slide 10: KEIBERG > WEGENIS

## Slide 11: KEIBERG > WEGENIS

## Slide 12: KEIBERG > WEGENIS

## Slide 13: KEIBERG > WEGENIS

## Slide 14: KEIBERG > WEGENIS

## Slide 15: KEIBERG > WEGENIS

## Slide 16: KEIBERG > WEGENIS

## Slide 17: WINDGAT > BESTAANDE TOESTAND

## Slide 18: WINDGAT > BESTAANDE TOESTAND
Detecteren van conflicten:
Auto is baas in deze straat. Ondanks de smalle rijbaan worden de onverharde bermen gebruikt om kruisend verkeer mogelijk te maken
Hoge snelheid t.g.v. bovenstaande punt
Weinig zichtbaarheid in bochten

## Slide 19: WINDGAT > ONTWORPEN TOESTAND
OPZET VAN HET ONTWERP:
Windgat is een erftoegangsweg met verbinding tot Keiberg = lokaal verkeer
Zichtbaarheid voor kruisend verkeer
Snelheidsremmende maatregelen
Veilige fietsverbinding
Scheiden van het regenwater en afvalwater

## Slide 20: WINDGAT > ONTWORPEN TOESTAND
Toekennen van gebruik openbare ruimte:
Ruimte voor kruisend verkeer
Ruimte voor parkeren
Ruimte voor fietsers
Ruimte voor voetgangers

## Slide 21: WINDGAT > ONTWORPEN TOESTAND
Ruimte voor kruisend verkeer
  Bestaande rijweg 3m betonverharding + asfaltstrook 1,15m langs beide zijden = 5,30m totale rijwegbreedte
    Probleem: hoge snelheden
    Tracé Windgat is bochtig wat de mogelijkheid geeft om de snelheid te drukken
    Kruisend verkeer aan hoge snelheden beperken door rijwegbreedte aan te passen aan nood in deze straat > hetzelfde profiel Groenestraat doortrekken
    Rijwegbreedte 3,50m + kantstrook 0,50m langs beide zijden
    Gevolg van nieuwe rijwegbreedte = uitwijkstroken en bochtverbredingen om verkeer in beide richtingen mogelijk te maken.

## Slide 22: WINDGAT > ONTWORPEN TOESTAND
Ruimte in de berm voor parkeren:
  Er is een groot aanbod aan private parkeervoorzieningen
  Beperkte parkeerdruk in bepaalde zones
  Lokaal parkeerplaatsen te voorzien op basis van nood

## Slide 23: WINDGAT > ONTWORPEN TOESTAND
Ruimte in de berm voor fietsers:
Beperkte breedte van het openbaar domein, nodige breedte voor het voorzien van fietspaden:
  1,75m voor eenrichtingsfietspad + schrikafstanden van rijweg (0,75m) en omheiningen (0,50m)
  3m voor tweerichtingsfietspad + schrikafstanden van rijweg (0,75m) en omheiningen (0,50m)
  Geen ruimte
Optie fietsstraat:
  Onvoldoende intensiteiten van fietsers
  Nodige rijwegbreedte 4,00m  conflict met verkeersremmende maatregelen

## Slide 24: WINDGAT > ONTWORPEN TOESTAND
Ruimte in de berm voor voetpaden:
Zelfde profiel als Groenestraat
  Problemen: voetpaden fungeren ook als rijweg voor kruisend verkeer > hogere snelheden > geen veilige voetpaden
Indien voetpaden zijn er voetpaden in opstand nodig
Continue doortrekken van voetpaden niet mogelijk in combinatie met:
  Uitwijkstroken, optioneel parkeren in berm, grachten, …

## Slide 25: WINDGAT > ONTWORPEN TOESTAND
Gekozen profiel:
Rijwegbreedte 3,50m + kantstrook 0,50m langs beide zijden
Multifunctioneel gebruik van de bermen:
  Parkeren waar nodig
  Gracht
  Groenberm
  Uitwijkstroken
  Bochtverbredingen
  …

## Slide 26: WINDGAT > ONTWORPEN TOESTAND

## Slide 27: COMMUNICATIETRAJECT / PLANNING
Bewonersvergadering voorontwerp (19 dec. ’22)
Bewonersvergadering ontwerp (aug. ’23)
Bewonersvergadering uitvoering (sept. ’24)

## Slide 28
Afkoppelen
scheiden afvalwater/regenwater op privaat terrein
Meer info op volgende bewonersvergadering
Praktische info: www.farys.be/afkoppelen
Nu reeds (her)aanleg tuin: afkoppelen@farys.be

## Slide 29: Nutsleidingen
Nieuwe aansluiting van nutsleidingen – best nu aanvragen bij de betrokken netbeheerder!
Waarom?
  Herstel in nieuw aangelegde weg/voetpaden:
  Kan nooit in dezelfde staat worden hersteld
  Zorgt voor extra hinder
  Zorgt voor extra kosten

## Slide 30: VRAGEN?